Уважаемые члены камисии представляю на ваше рассмотрение дипломный проект на тему Разработка технологий тахеометрической съемки в горных районах Крыма с применением GPS .

Наряду со спутниковой геодезической аппаратурой, приобретающей всё большее значение при выполнении различного рода топографо-геодезических работ, не менее актуальными остаются вопросы использования технических средств и методов традиционных геодезических измерений. При этом наиболее совершенным средством измерения в настоящее время является электронный тахеометр, позволяющий выполнять угловые и линейные измерения с высокой точностью, а также осуществлять вычисление плоских прямоугольных координат, высот и их приращений в реальном масштабе времени.

Предлагаемый проект  расположен северо-восточнее Ялтинского авто вокзала в трех  километрах. В пойме реки быстрая.

(слайд 2) С востока и запада расположена горная гряда с пунктами полигонометрии;

С востока 159 пирамида 1 разряда.

На северо-западе расположен триангуляционный пункт Высота 2 класса.

На юго-западе пирамида 4 класса Васильевка.

Данные пункты были использованы как основа для создания в пойме реки базовых станций. (слайд 1)Так как предлагаемый проект расположен в горной местности необходимо было учесть особенности рельефа при закладке базовых станций. Опорные пункты закладывались на возвышенностях, и имели прямую видимость между собой.

Требования к месту расположения GPS пункта:

- охраняемая территория;

- открытое небо;

- отсутствие по близости высоковольтных ЛЭП и радиоизлучающих объектов (GSM вышки, радио и теле ретрансляторы) Которые могли бы дать искажения при приеме сигнала.

Таким образом были подобранны наиболее оптимальные места для опорных GPS пунктов:

На Западе станция №1

На севере станция №2

На юге станция №3

(слайд 3) Это позволило создать перекрытие в которое попал весь снимаемый район.

При уравнивании базовых станций было получено положение координат со средней квадратичной ошибкой от 0.006м до 0.018м .

(5 слайд) Базовые станции были закреплены на местности бетонными монолитами, которые были про армированы, и вставлены в них марки в верхнюю часть монолита.

После высыхания , производились данные наблюдения и уравнивания пунктов базовых станций.(слайд 6)

Данные пункты сданы на хранение по акту приема передач в геодезический отдел архитектуры .

(7 слайд)При наблюдении на базовых станциях было зафиксировано количество спутников необходимых для высокоточных наблюдений.

(8слайд) На деограмме движения спутников видно что спутников было не меняя 6.На диаграмме показаны красными линиями спутники уходящие из поля фиксации,

Синими линиями обозначены спутники приходящие.

(9слайд) Итоговый отчет по уравниванию базовых станций .

(10слайд) Так как в горном районе не было возможности провести GPS съемку Съемочных станций из-за ограниченной видимости горизонта  было

принято решение  проложить тахеометрических ход  2 разряда в заданном районе ,для получения съемочного обоснования.

(11 слайд) В результате на основе построенного тахеометрического хода  была развита сеть сгущения 2 разряда.

(12 слайд) Дальнейшая работа свелась к тахеометрической съемке ситуации и рельефа, съемка производилась полярным методом ,в электронном режиме и была обработана в программах диджитол и инвентград. На данном слайде показан пример обработки съемки ситуации и рельефа.

(13 слайд) После обработки данной съемки был построен топографический план  местности в программе даджитол в масштабе 1:500. На основе топографического плана был разработан генеральный план данного района.

Конечным результатом данной съемки является топографический план данной местности Который был сдан в архитектуру

(14 слайд) Мною были обследованы пункты полигонометрии района Ай Василь(рассказ про план)

(15 конец)